| 安徽万邦特种电缆有限公司 电缆生产技术规范 |
| --- |
| 产 品 名 称 | 耐火环保电缆 | 生产标准：参考GB/T12706-208及客户要求 | 日期：2012年5月 |
| 规 格 型 号 | WDZN-YJY32-2*1.5 | WDZN-YJY32-20*1.5 | WDZN-YJY32-2*1.5 |
| 单芯铜导体 | 结构 | 2*1/1.38 mm | 20*1/1.38 mm |  |
|  | 近似外径 | 1.38±1 mm | 1.38±1 mm |  |
| 云母绕包耐火层 | 标准厚度 | 0.25 mm | 0.25 mm |  |
|  | 外径 | 1.88 mm | 1.88 mm |  |
| PE绝缘 | 标准厚度 | 0.7 mm | 0.7 mm |  |
|  | 外径 | 3.3 mm | 3.3 mm |  |
| 成缆 | 芯数 | 2 | 20 |  |
|  | 近似外径 | 6.6 mm | 17 mm |  |
| PVC内衬 | 厚度 | 1.0 mm | 1.2 mm |  |
|  | 近似外径 | 8.6 mm | 19.5 |  |
| 镀锌钢丝缠绕铠装 | 单丝直径 | 0.2 mm | 0.25 mm |  |
|  | 近似外径 | 9.0 mm | 20 mm |  |
| 聚烯烬护套 | 厚度 | 1.2 | 1.7 mm |  |
|  | 近似外径 | 11.5 | 23.5 mm |  |
| 电气性能（20℃） |  |
| 导体电阻 | ≤12.1Ω/KM |  |
| 绝缘电阻 | ≥50MΩ/KM |  |
| 耐压试验 | AC3000V/5min |  |
| 备注： 1.电缆结构如右侧所示，成品电缆外径为近似值. . 2.护套颜色：黑色，并在其表面每米标识：制造厂商名称、型号、规格、电压等级、长度（m) 。 |