| 电缆生产技术规范 |
| --- |
| 产 品 名 称 | 本安防爆屏蔽控制电缆 | 生产标准：执行GB/T9330-2008标准及客户要求 | 日期：2012年6月 |
| 规 格 型 号 | ZIA-KVFVP-2*1.5 |  | ZIA-KVFVP-2*1.5结构示范图： |
| 独芯铜导体 | 结构 | 2*1/1.38 |  |  |
|  | 近似外径 | 1.38 |  |  |
| 丁腈PVC绝缘 | 标准厚度 | 0.7mm |  |  |
|  | 外径 | 2.8mm |  |  |
| 成缆 | 芯数 | 2 |  |  |
|  | 近似外径 | 5.6 |  |  |
| 铜网屏蔽 | 密度 | 80% |  |  |
|  | 单丝直径 | 0.15 |  |  |
|  | 近似外径 | 6.1 |  |  |
| 蓝色阻燃护套 | 厚度 | 1.2mm |  |  |
|  | 近似外径 | 8.5mm |  |  |
| 电气性能（20℃） |  |
| 导体电阻 | ≤12.1Ω/KM |  |
| 绝缘电阻 | ≥50MΩ/KM |  |
| 耐压试验 | AC3000V/5min |  |
| 备注： 1.电缆结构如右侧所示，成品电缆外径为近似值.允许有±0.3的误差，允许单丝焊接，每300mm内不允许有两个以上的接头. 2 .护套颜色：蓝色，并在其表面每米标识：制造厂商名称、型号、规格、电压等级、长度（m) 。 |

编制：张俊                               审核：王晓军                                       批准：冀益洲

| 电缆生产技术规范 |
| --- |
| 产 品 名 称 | 本安防爆屏蔽控制电缆 | 生产标准：执行GB/T9330-2008标准及客户要求 | 日期：2012年6月 |
| 规 格 型 号 | ZIA-KVFVP-3*1.5 |  | ZIA-KVFVP-3*1.5结构示范图： |
| 独芯铜导体 | 结构 | 3*1/1.38 |  |  |
|  | 近似外径 | 1.38 |  |  |
| 丁腈PVC绝缘 | 标准厚度 | 0.7mm |  |  |
|  | 外径 | 2.8mm |  |  |
| 成缆 | 芯数 | 3 |  |  |
|  | 近似外径 | 6.05 |  |  |
| 铜网屏蔽 | 密度 | 80% |  |  |
|  | 单丝直径 | 0.15 |  |  |
|  | 近似外径 | 6.6 |  |  |
| 蓝色阻燃护套 | 厚度 | 1.2mm |  |  |
|  | 近似外径 | 9.0mm |  |  |
| 电气性能（20℃） |  |
| 导体电阻 | ≤12.1Ω/KM |  |
| 绝缘电阻 | ≥50MΩ/KM |  |
| 耐压试验 | AC3000V/5min |  |
| 备注： 1.电缆结构如右侧所示，成品电缆外径为近似值.允许有±0.3的误差，允许单丝焊接，每300mm内不允许有两个以上的接头. 2 .护套颜色：蓝色，并在其表面每米标识：制造厂商名称、型号、规格、电压等级、长度（m) 。 |

编制：张俊                               审核：王晓军                                       批准：冀益洲

| 电缆生产技术规范 |
| --- |
| 产 品 名 称 | 本安防爆屏蔽控制电缆 | 生产标准：执行GB/T9330-2008标准及客户要求 | 日期：2012年6月 |
| 规 格 型 号 | ZIA-KVFVP-8*1.5 |  | ZIA-KVFVP-8*1.5结构示范图： |
| 独芯铜导体 | 结构 | 8*1/1.38 |  |  |
|  | 近似外径 | 1.38 |  |  |
| 丁腈PVC绝缘 | 标准厚度 | 0.7mm |  |  |
|  | 外径 | 2.8mm |  |  |
| 成缆 | 芯数 | 8 |  |  |
|  | 近似外径 | 9.3 |  |  |
| 铜网屏蔽 | 密度 | 80% |  |  |
|  | 单丝直径 | 0.15 |  |  |
|  | 近似外径 | 10 |  |  |
| 蓝色阻燃护套 | 厚度 | 1.5mm |  |  |
|  | 近似外径 | 13mm |  |  |
| 电气性能（20℃） |  |
| 导体电阻 | ≤12.1Ω/KM |  |
| 绝缘电阻 | ≥50MΩ/KM |  |
| 耐压试验 | AC3000V/5min |  |
| 备注： 1.电缆结构如右侧所示，成品电缆外径为近似值.允许有±0.3的误差，允许单丝焊接，每300mm内不允许有两个以上的接头. 2 .护套颜色：蓝色，并在其表面每米标识：制造厂商名称、型号、规格、电压等级、长度（m) 。 |

编制：张俊                               审核：王晓军                                       批准：冀益洲